| Администрация Муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.09.2017 № 87-п |  |
| --- | --- |

Об утверждении генеральной схемы очистки территории муниципального образования Лабазинский сельсовет на 2017-2020 годы

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», Устава муниципального образования Лабазинский сельсовет:

1. Утвердить генеральную схему очистки территории Лабазинского сельсовета Курманаевского района Оренбургской области на 2017-2020 годы.

2. Рекомендовать населению, руководителям организаций и предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям муниципального образования Лабазинский сельсовет, заключить договоры с организацией, имеющей лицензию на вывоз твердых бытовых отходов с территории сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в газете «Лабазинский вестник».

#### Глава муниципального образования                                          В.А. Гражданкин

Разослано: в дело, администрации района, прокурору

Приложение

к постановлению

от 18.09.2017 № 87-п

Генеральная схема очистки территории муниципального образования Лабазинский сельсовет

- Общие положения

Очистка территории населенного пункта - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки территории муниципального образования Кутушинский сельсовет направлена на решение комплекса работ по организации, сбора, удаления и размещения бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

  - Общие сведения о поселении

Территория Лабазинского сельсовета находится на северо-западе Курманаевского района. Границы территории проходят с Бузулукским и Тоцким районами. Расстояние от села Лабазы до районного центра села Курманаевка – 15 км, до города Бузулука – 25 км.

В состав территории сельского поселения входит 5 населенных пункта:

| Наименование населенного пункта | Численность населения |
| --- | --- |
| село Лабазы | 1721 |
| село Озерки | 104 |
| село Скворцовка | 459 |
| село Суриково | 223 |
| село Савельевка | 41 |

Общая площадь поселения – 27946 га, в том числе:

| Земли населенных пунктов | 951,2 га |
| --- | --- |
| Земли жилой застройки | 442,68 га |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и земли иного специального назначения | 649,6 |
| Земли особо охраняемых территории и объектов |  |
| Земли лесного фонда | 1201 га |
| Земли водного фонда | 51,5 га |
| Сельхозугодья, из них: |  |
| Пашня | 16430,82 га |
| Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 7,5781 га |

В селе Лабазы находятся следующие объекты социальной сферы: здания МАОУ Лабазинская СОШ и Дома творчества, МБДОУ Лабазинский детский сад, Лабазинская врачебная амбулатория, 10 магазинов индивидуальных предпринимателей, здание администрации. В селе Скворцовка находятся следующие объекты социальной сферы: Скворцовская НОШ, фельдшерско-акушерский пункт, 3 магазина индивидуальных предпринимателей. В селе Суриково имеется фельдшерско-акушерский пункт, 1 магазин индивидуального предпринимателя. В населённых пунктах сельсовета централизованная система водоснабжения. Централизованная канализация отсутствует.

1.2. Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия

Климат поселения определяется его расположением в глубине материка Евразия: он умеренно-континентальный и характеризуется значительными перепадами летних и зимних температур, поздними осенними и ранними весенними заморозками, зимними оттепелями. Осадков выпадает 380-400 мм в год. В засушливые годы осадков почти не выпадает. Засушливые погодные условия один раз в 2-3 года. При вторжении тропического воздуха из Средней Азии возникают суховеи.

Зима холодная, наступает во второй половине ноября. Высота снежного покрова 25-30 см. Преобладающие ветры - юго-восточные. При вторжении западных и юго-западных ветров наблюдаются оттепели. Весна начинается в марте-апреле и характеризуется резким перепадом температур.

Лето сравнительно теплое, продолжительное, среднемесячная температура +20,3 градуса. Преобладают западные, северо-западные и юго-западные ветры. Первые заморозки возможны в первой декаде сентября. В среднем в течение года бывает 210-215 дней с температурой выше нуля. Вегетативный период продолжается 150 дней.

Отмечаются опасные метеорологические явления: туманы, грозы, пыльные бури, метели, гололед, заморозки и град.

Вывод:

Климат в целом является благоприятным для проживания населения и ведения сельского хозяйства.

1.3. Роль и место поселения в хозяйственном комплексе района

В селе Лабазы сосредоточены административно-хозяйственные, культурно-бытовые учреждения и предприятия. На территории Лабазинского сельсовета находятся 8 крестьянско-фермерских хозяйств, основными направлениями хозяйственной деятельности которых является производство зерновых, зернобобовых культур, подсолнечника.

Необходимый минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового назначения в целом соответствует нормам.

Наблюдается постепенная убыль численности населения.

В период 2011-2016г.г. рождаемость населения в среднем практически держится на уровне - 29 чел/год, показатель смертности -41 чел/год.

Серьезная ситуация в поселении складывается со сбором, переработкой и захоронением отходов производства и потребления.

Из сел вывоз ТБО осуществляется один раз в неделю круглогодично трактором Лабазинского сельсовета на свалку ТБО, расположенную в 1000 м. ТБО буртуются бульдозером.

Основу транспортной сети поселения составляют дороги местного значения.

1.4. Земельные ресурсы

Лабазинский сельсовет входит в центральную природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства района. Специализация сельского хозяйства поселения мясо-молочно-зерновая. Развито производство технических культур, кормопроизводство, животноводство.

Лабазинский сельсовет занимает территорию 27946 га.

Средний размер участка под индивидуальное жилое строительство составляет 0,008 га

1.5. Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Территория Лабазинского сельсовета входит в Оренбургском Предуралье в южной части Общего сырта. Своеобразие положения территории сельсовета определяется тем, что он находится на границе степной и лесостепной природных зон. Этим определяется характер растительного и животного мира.

Вывод:

Лабазинский сельсовет обладает значительными рекреационными ресурсами и возможностями для кратковременного, длительного отдыха, спорта, туризма, экотуризма, сбора ягод и грибов.

1.6. Историко-культурный потенциал

Историческим памятником на территории Лабазинского сельсовета является:

1) Памятник Воинам-односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

2. Водоснабжение. Существующее положение.

Водоснабжение населенных пунктов поселения, а также сельскохозяйственного производства, животноводства осуществляется за счет подземных вод. На территории сельсовета имеется 6 глубинных скважин, имеющие накопительные ёмкости для подачи воды в водопровод.

Водопроводные сети протяженностью 32962 м:

село Лабазы - 16802 м.,

село Озерки – 1989 м.,

село Скворцовка – 6007 м.,

село Суриково – 5578 м.,

село Савельевка – 2586 м.

Водопроводы и сооружения имеют высокую степень износа: разводящие сети, водонапорные башни - 100%.

Источником водоснабжения населенного пункта приняты подземные воды.

Водопотребление населенных пунктов составляет до 907 м3 /сут, а в летний период - до 1180 м3 /сут.

Производительность скважин в среднем составляет 151 м3/сут. Возможными источниками водоснабжения населенных пунктов могут быть поверхностные и подземные воды.

Для технических целей водоснабжения может быть использована вода реки Бузулук.

Выводы:

Общий потребный расход воды хозпитьевого качества определен на расчетный срок 907 м3/сут. Источником водоснабжения повсеместно сохраняются подземные воды.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды. Глубина скважин колеблется в пределах 30-90 м. Дебит скважин в основном колеблется в пределах 31 л/час (478 м /сут).

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется применять следующие схемы водоснабжения:

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- пожарные открытые водоемы;

- резервуар – накопитель родниковой воды

3. Хозяйственно-бытовая канализация и система санитарной очистки и уборки

3.1. Существующее положение.

Централизованная система канализации в населенных пунктах отсутствует.

3.2. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

Селективный сбор отходов не ведется. Вывоз ТБО из сел поселения осуществляется один раз в неделю круглогодично трактором Лабазинского сельсовета.

Отходы потребления - это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта (твердые бытовые отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства - это предметы обихода, различные виды упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Значительная часть ТБО в населенных пунктах составляют отходы животноводства (навоз), который в большинстве своём используется населением как органические удобрения.

На общее накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:

- степень благоустройства зданий;

- вид топлива при местном отоплении;

-наличие сельскохозяйственных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;

-климатические условия.

3.5. Жидкие отходы

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. При отсутствии системы канализации количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям для сбора.

Норма накопления жидких бытовых отходов на одного человека, проживающего в не канализованных домовладениях, находится в пределах 2-3,5 куб.м.

Число жителей, проживающих в неканализованных домовладениях, составляет 1030 человек, расчетный объем жидких отходов составит:

54,5 * 2,5 = 2075 куб.м.

Устройство бытовой канализации в Лабазинском сельсовете не планируется.

3.6. Уборка ТБО

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения установлены урны. Очистка урн осуществляется систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержание территории населенных мест.

На территории сельского поселения сбор бытовых отходов производится путем их выноса из жилых домов и складирования в типовые контейнеры. Такой - же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, клубных помещений, предприятий торговли и т.д.

Площадка для размещения контейнеров должна иметь:

- удобные подъездные пути для автотранспорта;

- водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон; бетон и т.п.);

- трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь);

- укрытие (крышки).

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок, от мест отдыха на расстоянии не менее 20 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Емкости для хранения отходов (контейнеры) должны соответствовать требованиям документа «Предельное количество токсичных промышленных отходов на территории предприятия, разработанному Минздравом СССР в 1985 году.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 м.

При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.

На территории сельского поселения могут быть образованы не только ТБО или отходы, являющиеся BMP, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения отходами 1 класса опасности окружающей среды администрация Лабазинского сельсовета организовала их сбор и хранение. Для этих целей выделяется специальное помещение, где будет установлен металлический герметичный контейнер. Администрация Лабазинского сельсовета организует сбор, вывоз и передачу отходов с периодичностью 1 раз/год.

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии.

Примерное количество образующихся отходов приведено в Таблице

| № п/п | Наименование отхода | Норматив образования , Н | Обоснование для образования отхода, тонн | Количество образующихся отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | Ртутные лампы, люминесцентные |  | - | - | 0,030* |
|  | 2 3 | ртутьсодержащие трубки отработанные и брак ; Отходы из жилищ несортированные" (исключая :крупногабаритные) Мусор от бытовых помещений |  | 100 40 | М = НхК 100x545= М = НхК | 54,5 0,400 |
|  | 4 | организаций несортированный (исключая крупногабаритный) Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-рознично торговли продовольственными товарами |  | 56 | 40 х 10 = 0,40 Всего 1 магазина с торговой площадью 9 кв.м. 2 тор. павильона*5м2=10м2 всего 19м2*56= | 0,11 |
|  | 5 | Отходы (мусор) от уборки | 24 | кг на | 1 24x45 = 1,08 | 1,08 |
|  | 6 | территории и помещений учебно-. воспитательных учреждений ; Отходы (мусор) от уборки | учащегося 30 на | 1 Посещаемость |  |
|  | 7 | территории и помещений культурно-спортивных и зрелищных мероприятий Полиэтиленовая тара | посещение | 20чел - 1 клуб, 20 х 30= 0,6 | 0,6 0,050* |
|  | 8 | поврежденная Отходы полиэтилена в виде пленки | - | - |  | 0,100* |
|  | 9 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электроннолучевых трубок и люминесцентных ламп) | - | - |  | 0,100* |
|  | 10 | Тара и упаковка из алюминия |  | - | - | 0,0350* |
|  | 11 | : незагрязненная, потерявшая: потребительские свойства и брак Отходы упаковочного картона незагрязненные |  | - | - | 0,090* |

* прогнозируемые данные.

Примечание. Расчет произведен на количество жителей - 2459 человек.

В таблице приведен примерный перечень отходов, образование которых возможно на территории Лабазинского сельсовета.

|  |  |  |  | Планируемый | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование отхода | Код по ФККО | Класс | объем | размещения |
| п/п |  |  | опасности | образования отходов, тонн | отхода |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутосодержашие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | 0,010 | Вывоз 1 раз/год |
|  | 2 | Отходы из жилищ | 9110010001004 |  | 54,5 | Вывоз на свалку |
|  | 3 | Несортированные (исключая крупногабаритные) Мусор от бытовых | 91200401004 | 4 | 0,400 | Вывоз на свалку |
|  | 4 | помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов | 9120110001005 | 5 | 12,25 | Вывоз на свалку |
|  |  | оптово-розничной торговли продовольственными товарами |  |  |  |  |
|  | 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 9120130001005 | 5 | 1,08 | Вывоз на свалку |
|  | 6 | Отходы (мусор) от уборки территории и | 9120140001005 | 5 | 0,6 | Вывоз на свалку и хранения ТБО |
|  | 7 | помещений культурно-спортивных и зрелищных мероприятий Полиэтиленовая тара поврежденная | 5710290313995 | 5 | 0,050* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
|  | 8 | Отходы полиэтилена в виде пленки | 5710290201995 | 5 | 0,100* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
|  | 9 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 3140080201995 | 5 | 0,100* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
|  | 10 | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак Всего отходов, вывозимых на свалку | 3531010313995 | 5 | 0,035* 56,98 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |

Для вывоза отходов утверждена схема очистки территории населенного пункта.

Для определения числа устанавливаемых контейнеров следует исходить из численности населения, норм накопления отходов и сроков их хранения. Для Лабазинского сельсовета периодичность вывоза отходов должна быть согласована с территориальными органами Роспотребнадзора.

Количество отходов, вывозимое с территории Лабазинского сельсовета, составит 54,5 тонны в год, исходя из численности сельского поселения (с учетом предприятий социально-культурного назначения, организаций и учреждений).

100 кг на 1 жителя в год. Периодичность вывоза отходов зависит от количества образующихся отходов и количеством установленных контейнеров. С учетом плотности отходов вместимость контейнера составляет 0,75 кг.

Количество контейнеров и схема их размещения указаны в таблице.

|  |  |  | Масса | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Число | образующихся | контейнеров | Место размещения |
| п/п | населенного | жителей, | отходов за | для ТБО, |  |
|  | пункта | чел. | месяц при норме 0,125 м3 | шт., с учетом вместимости контейнера -0.75 м3 |  |
| 1 | Лабазинский сельсовет | 2459 | 2459 0.1=307,4 | 410 | На каждой улице по 13 контейнеров для ТБО |

*контейнеры устанавливаются:

На улицах села Лабазы

ул. Молодежная - 6;

ул. Крупской - 20;

ул. Западная - 4;

ул. Ленина - 25;

ул. Ларионова - 18;

пер. Северный - 2;

ул. Ватутина – 8;

ул. Зорина - 13;

ул. Советская – 16;

ул. 8 Марта – 10;

ул. Набережная – 10;

ул. Заречная – 12;

ул. – Мостовая – 13;

ул. 1 Мая – 6;

ул. Партизанская – 4;

ул. Чапаева – 17;

ул. Горького – 8;

ул. Садовая – 16;

ул. Новая – 8;

- около Администрации 1 контейнер;

- около каждого магазина 10 контейнеров;

- около кладбищ 2 контейнера;

- около школы 2 контейнера;

- около детского сада 2 контейнера;

- около амбулатории 1 контейнер.

На улицах села Озерки

ул. Центральная - 10;

ул. Мостовая – 16;

ул. 1 Мая – 4;

ул. Молодежная – 6;

- около кладбища 1 контейнер.

На улицах села Скворцовка

ул. Набережная - 25;

ул. Советская – 25;

ул. Молодежная – 6;

- около кладбища 1 контейнер;

- около школы 2 контейнера;

- около ФАПа 1 контейнер.

На улицах села Суриково

ул. Заречная - 6;

ул. Народная – 8;

ул. Молодежная – 6;

ул. 8 Марта – 18;

ул. 1 Мая – 18;

- около кладбища 1 контейнер;

- около ФАПа – 1 контейнер;

- около магазина – 1 контейнер.

На улицах села Савельевка

ул. Центральная - 10;

ул. Заречная – 4;

- около кладбища 1 контейнер.

Для вывоза отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, должен быть заключен договор с предприятиями потребителями, имеющими соответствующие виды лицензий.

4. Транспортно-производственная база

В настоящее время в Лабазинском сельском поселении отсутствует парк специализированной техники для уборки поселения, а также для сбора и транспортировки ТБО.

В Лабазинском сельском поселении отсутствует парк специализированной техники для транспортировки жидких отходов.

5. Финансирование мероприятий по санитарной очистке

В бюджете Лабазинского сельсовета на санитарную очистку территории в 2017-2020 году предусмотрены денежные средства.